## Slide 1
Rapporto ITSC
International Technical Scientific Committee
Idrologia del Fiume Arno e Rischio Idraulico a Firenze
Alberto Montanari
Dipartimento DICAM
Università di Bologna
alberto.montanari@unibo.it
www.albertomontanari.it
Giovanni Seminara
Accademia dei Lincei
Ponte Buriano, Arezzo - 1277

## Slide 2
Caratteri essenziali del bacino del Fiume Arno
Area bacino (Nave di Rosano): 8228 km2:
Lunghezza: 241 Km
Pendenza media: 5.6 per mille
Portata media alla foce: 110 m3/s
Portata massima a Nave di Rosano:
3.540 m3/s (4/11/1966)
Alluvioni disastrose a Firenze:
1333
1557
1844
1966
Popolazione residente:
1991: 2.580.000
Attuale: 2.755.000
Si tratta di un bacino di medie dimensioni della massima importanza per il contesto socio-economico locale e nazionale. Per le proprie caratteristiche presenta rilevanti criticità che necessitano di essere propriamente trattate (vedasi intervento prof. Da Deppo).

## Slide 3
Trasformazioni del territorio e del tessuto sociale
1954: Arno a San Colombano Badia a Settimo, Lastra a Signa e Signa
1993: Fotografie aeree dal Piano di Bacino del Fiume Arno del 1996

## Slide 4
Trasformazioni del territorio e del tessuto sociale
1961: Densità di popolazione nel bacino
1981. Fonte: Autorità di Bacino del Fiume Arno

## Slide 5
Evoluzione della densità di popolazione dal 1881 al 1981

## Slide 6
Bilancino: circa 84 Mm3 totali
Levane: circa 3.5 Mm3 utili
La Penna: circa 10 Mm3 utili
Invasi

## Slide 7
Piano di Bacino (1996): modello semidistribuito concettuale
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (2002): Modello ALTO, regionalizzazione di portate di piena con modello GIUH
Calibrazione effettuata con dati osservati
Modelli più sofisticati di recente messa a punto (si veda l’intervento del Prof. Castelli)
I modelli utilizzati sono adeguati allo stato dell’arte al momento del loro impiego.
Oggigiorno la modellistica idrologica adotta approcci avanzati, che possono fare uso di informazione ambientale spazialmente distribuita (earth observations).
L’incertezza dei modelli attuali rimane molto significativa. Tuttavia, nel contesto caratterizzato da larga approssimazione nel quale ci muoviamo è necessario compiere uno sforzo per promuovere l’uso di tecniche ed informazioni avanzate (si veda ad es. l’intervento di Lamma).
Modelli idrologici

## Slide 8
A prescindere dall’applicazione di modelli, e dalle loro incertezze, è possibile comparare il contesto idrologico del 1966 con quello attuale, ricavando alcune rilevanti considerazioni:
A valle dell’evento del 1966, il PRI ed il PAI hanno evidenziato come la messa in sicurezza di Firenze debba prevedere la realizzazione di ulteriori volumi di invaso per una quota pari a circa 130 Mm3 a monte di Firenze.
Negli ultimi 20 anni si sono verificati cambiamenti climatici significativi, che hanno probabilmente innescato un inasprimento delle piogge intense (intervento Prof. Maracchi, anche se non condivido gli ordini di grandezza).
Negli ultimi 50 anni il bacino dell’Arno ha subito profonde trasformazioni, che hanno causato cambiamenti nella dinamica delle onde di piena. Recenti rilievi da sensore remoto hanno dimostrato come questi cambiamenti stiano tuttora avvenendo con ritmo incessante.
Alcune considerazioni di carattere tecnico

## Slide 9
I cambiamenti anzidetti si traducono quindi in un incremento delle portate fluviali al colmo e dei volumi di piena, circostanza che incrementa il volume di invaso necessario alla messa in sicurezza di Firenze.
Parallelamente, il valore delle aree potenzialmente allagabili è incrementato, determinando quindi una corrispondente crescita del rischio.
Tuttavia i volumi di invaso che già il PRI auspicava non sono stati realizzati, così come non sono stati realizzati altri interventi per la riduzione del rischio (con poche eccezioni).
Firenze si trova quindi soggetta a rischio superiore rispetto alle condizioni del 1996.
Il lungo periodo di assenza di inondazioni (ormai 50 anni) rende ancora più critica la situazione di rischio.
Alcune considerazioni di carattere tecnico

## Slide 10
Il rischio al quale Firenze è soggetta deve essere trattato quale massima criticità in ragione dello sviluppo e dei cambiamenti del contesto cittadino. Le conseguenze di un’alluvione quale quella del 1966 sarebbero oggi ben più disastrose. Si verificherebbero maggiori perdite di vite umane, danni economici ben più ingenti con contraccolpi su tutto il Paese. I tempi di recupero sarebbero più lunghi.
La situazione è inaccettabile anche in ragione della percorribilità di soluzioni che devono quindi necessariamente essere attuate. Firenze ha necessità di un’azione immediata, che dovrebbe superare le perplessità relativa all’inevitabile impatto ambientale delle opere di mitigazione ed i relativi ostacoli burocratici (intervento Prof. Da Deppo).
Conclusioni – La situazione attuale è critica

## Slide 11
La realizzazione di ulteriori volumi di invaso è una necessità imprescindibile per la difesa di Firenze (si veda l’intevento del Prof. Paris).
L’incremento dei volumi di invaso esistenti è un’opzione che deve essere posta al centro dell’attenzione al fine di procedere con la massima celerità.
L’ITSC constata con piacere che sono stati recentemente fatti progressi significativi al riguardo dell’innalzamento della Diga di Levane e della realizzazione della Cassa di Espansione di Figline.
Conclusioni – Volumi di invaso

## Slide 12
I volumi di invaso temporaneo risultano efficaci solo se vengono messi a sistema. Un solo intervento fra quelli programmati non produrrebbe alcun effetto utile sugli eventi estremi. E’ necessario integrare molteplici ipotesi.
L’efficacia degli interventi dipende anche dalla gestione dei volumi di invaso. Sarà necessario compiere ricerche volte ad indagare la strategia ottimale.
E’ necessario porre particolare attenzione all’impatto ambientale e sociale degli interventi in programma, mediante il coinvolgimento e la collaborazione di molteplici stakeholders.
Conclusioni – Gestione oculata delle azioni di mitigazione

## Slide 13
Grazie!

## Slide 14
https://www.youtube.com/watch?v=g1ArZ_t9S-Y