## Slide 1
Quali magre attendersi in Emilia-Romagna nel XXI secolo
Alberto Montanari
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali – Alma Mater Studiorum Università di Bologna

## Slide 2
Cos’è una magra
Periodo lungo con:
precipitazioni inferiori alla media (magra meteorologica)
disponibilità idrica inferiore alla media (magra idrologica)
disponibilità idrica superficiale inferiore alla media (magra idrologica superficiale)
Disponibilità idrica da acque sotterranee inferiore alla media (magra di acque sotterranee)
La scarsità idrica è invece una situazione permanente con disponibilità idrica inferiore alla domanda
L’Emilia-Romagna NON soffre di scarsità idrica. E’ invece soggetta, come ogni altra località, a magre più o meno lunghe.
Magra pluriennale:
periodo di magra di durata uguale o superiore a 3 anni.
Abbiamo notizia di magre storiche, verificatesi in diversi continenti, che hanno avuto durata di dieci anni o più. Le ragioni per questi fenomeni sono ancora essenzialmente non note. Si tratta di eventi non predicibili, anche durante il loro stesso decorso.

## Slide 3
Esempi recenti di magre pluriennali: Capetown 2015-2018
La sottostima dei consumi ha indotto il posticipo di interventi di incremento della disponibilità idrica.
In sostanza la crisi è stata indotta da inaspettata abbondanza di risorsa seguita da un ciclo di 3 anni siccitosi , nonché da una sottostima della crescita dei consumi.
A ciò si deve aggiungere la ridotta resilienza del sistema dovuta alla limitata estensione dei bacini idrografici e la limitata diversificazione delle fonti.
Bilancio idrico per il sistema di approvvigionamento di Cape Town come previsto da un piano di gestione redatto nel 2007
Fonte: Muller, M. (2017). Understanding the origins of Cape Town’s water crisis. Civil Engineering= Siviele Ingenieurswese, 2017(v25i5), 11-16.
Le cause della crisi idrica di Cape Town, come risulta dall’analisi dei documenti di pianificazione, possono essere riassunte nei punti che seguono:
Gli anni siccitosi – dal 2014 al 2017 con il solo 2017 caratterizzato da siccità elevata – sono stati preceduti da anni con precipitazioni abbondanti. Ciò a indotto la sottostima dei consumi che invece stavano progredendo a ritmo elevato.

## Slide 4
Esempi recenti di magre pluriennali: Australia 2001-2009
La “Millenium Drought” si è verificata in Australia dal 2001 al 2009. E’ considerata la magra più devastante fra quelle che hanno colpito la moderna civiltà australiana. Ha colpito l’Australia del Sud.
E’ iniziata con precipitazioni inferiori alla media negli anni 1996 e 1997. Successivamente si sono avute condizioni di siccità estrema negli anni 2001 e 2002. L’anno 2006 è stato catalogato quale il periodo più siccitoso dal 1900. La siccità si è protratta fino a tutto il 2010.
Il periodo 2001-2009 è risultato il più esteso lasso temporale con precipitazione inferiore alla media osservata dal 1900 fino ad allora.

## Slide 5
Esempi recenti di magre pluriennali: California 2011-2017
Nel periodo 2011-2017 in California si è verificata una magra pluriennale che risulta essere una delle più critiche nel periodo coperto dalle osservazioni disponibili.
L’impatto della forte siccità è sintetizzato dalla perdita di circa 102 milioni di alberi. La magra pare sia stata causata da un persistente fronte anticiclonico sull’Oceano Pacifico, ovvero da una anomalia di circolazione globale dell’atmosfera.
Nel febbraio 2017 la situazione è tornata alla normalità riscontrata fino al 2011, grazie ad un periodo di forti precipitazioni che hanno anche causato inondazioni.
Nel marzo 2019 la California è stata dichiarata “totally drought-free” con l’eccezione di alcune zone circoscritte.
Successivamente si sono verificate altre magre.
By National Drought Mitigation Center - http://www.motherjones.com/blue-marble/2014/08?page=1, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37336636

## Slide 6
Durante una magra
La magra meteorologica (piogge ridotte) induce sia una magra delle acque superficiali sia una magra delle acque sotterranee, le quali si attivano e recuperano con tempi diversi.
In occasione della usuale magra annuale (estiva) le magre indotte non si sovrappongono.
La magra pluriennale può invece dare luogo alla sovrapposizione delle magre indotte generando così criticità di approvvigionamento idrico anche in presenza di fonti plurime.

## Slide 7
Bologna
Altezza di pioggia cumulata annuale ed estiva (giu-lug-ago) a Bologna (1813-2019)
Sono state evidenziate in grigio le magre pluriennali, identificate mediante il seguente criterio di selezione:
La magra potenziale è innescata da un valore della precipitazione estiva inferiore al 90% della media;
La sequenza si considera interrotta al verificarsi di una precipitazione annuale superiore alla media maggiorata del 20%.
La sequenza deve durare almeno 5 anni.
Il periodo recente evidenzia poche magre.

## Slide 8
Bologna
Tabella delle magre per la serie delle altezze di pioggia giornaliera
a Bologna (1813-2019)
Serie dell’altezza di pioggia cumulata nei mesi estivi (giugno, luglio ed agosto)
Anno | 1816 | 1840 | 1847 | 1857 | 1863 | 1882 | 1903 | 1929 | 1938 | 1945 | 1952 | 1988
Durata (anni) | 23 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 25 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3
Deficit % | 23.08 | 18.97 | 12.86 | 14.92 | 7.52 | 6.14 | 16.42 | 17.05 | 13.68 | 23.40 | 9.51 | 14.13
Max deficit % | 68.76 | 43.92 | 38.58 | 37.52 | 37.52 | 25.09 | 44.99 | 41.37 | 44.19 | 52.08 | 31.35 | 36.74
Anno | 1820 | 1828 | 1836 | 1853 | 1860 | 1871 | 1881 | 1888 | 1902 | 1909 | 1916 | 1938 | 1945 | 1956 | 1969 | 1998
Durata (anni) | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 16 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4
Deficit % | 31.29 | 38.40 | 26.34 | 8.75 | 38.64 | 12.33 | 38.28 | 33.01 | 30.05 | 18.15 | 37.40 | 24.43 | 39.70 | 42.85 | 18.31 | 3.14
Max deficit % | 63.09 | 79.45 | 79.81 | 42.39 | 59.63 | 38.00 | 53.86 | 56.31 | 67.27 | 37.28 | 81.83 | 43.40 | 71.74 | 61.36 | 57.61 | 44.05
Nella terza riga è indicato il deficit medio durante il periodo della magra mentre nella quarta riga è indicato il deficit annuale massimo
Serie dell’altezza di pioggia cumulata annuale

## Slide 9
Prime conclusioni
In Emilia-Romagna (in generale nel nord Italia) la magra pluriennale potrebbe verificarsi. Si è verificata in passato, non c’è alcuna ragione per escludere che si ripeta.
La magra pluriennale potrebbe mettere gli attuali sistemi di distribuzione idrica in condizione di forte criticità.
Il danno sarebbe molto più alto che in passato.
Non è chiaro se il cambiamento climatico possa accrescere la frequenza delle magre pluriennali.

## Slide 10
Previsioni climatiche
La stima degli impatti dei cambiamenti climatici viene spesso effettuata sulla base di previsioni del clima futuro.
Sono disponibili previsioni di molti modelli.
Sfortunatamente la loro capacità di simulare e prevedere magre è ancora limitata.
Validazioni dei modelli con la serie storica delle piogge di Bologna evidenzia che la stima del rischio di magra fornità da simulazioni climatiche è meno cautelativa rispetto all’analisi statistica dello storico.
Evento critico di progetto:
Magra 1945-1950: durata 6 anni, deficit di precipitazione medio 23%, deficit annuale massimo 52%.
Magra idrologica superficiale: assunzione di linearità.
Magra idrologica sotterranea: interpretazione più complessa, necessità di approfondimento della conoscenza.

## Slide 11
Mitigazione ed Adattamento: Che fare?
Mitigazione: necessaria la pianificazione di interventi a scala globale.
Adattamento: azione locale, che produce effetti immediati.
Assicurare un portfolio di soluzioni comple- mentari per l’incremento della resilienza.
Incremento dei volumi di riserva idrica.
Diversificare le fonti di approvvigionamento.
Incrementare la connessione fra le reti di distribuzione.
Non considerare inesauribile la riserva di acque sotterranee. Rafforzarne il monitoraggio.

## Slide 12
Conclusioni
La siccità di lunga durata è un fattore di rischio inevitabile. Diminuirne la frequenza probabile non è possibile.
Necessario ridurre vulnerabilità ed esposizione (valore economico del contesto esposto al rischio).
Preparazione e piani di gestione dell’emergenza e di risorse idriche di emergenza.
Anticipare piuttosto di rimediare.
Considerare modelli di sviluppo alternativi.
Evitare errori di valutazione indotti da eccessi di cautela o altre distorsioni cognitive.
Rivalutare il ruolo delle persone, della società e dell’agricoltura per la conservazione della risorsa idrica e il recupero ambientale.
L’utilizzo dell’acqua è positivo per l’ambiente.
Marino Alessandrini, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

## Slide 13
Alberto Montanari
Dipartimento DICAM
alberto.montanari@unibo.it